ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии по землепользованию и застройки

муниципального образования «Игринское»

26 августа 2016 года 									п. Игра

В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории муниципального образования, а также подготовки изменений градостроительных регламентов по видам и параметрам разрешенного строительства в части установления предельных параметров земельных участков и объектов капитального строительства:

- минимальные площади земельных участков (кв. м):

- 600,0 в зоне Ж1для размещения индивидуального жилого дома;

- 2000,0 в зоне Ж1 для размещения блокированного жилого  дома;

- 1500,0 в зоне Ж1 для размещения жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (личное подсобное хозяйство);

- 2000,0 в зоне Ж1 для размещения одноэтажного четырехквартирного  жилого дома;

- 2000,0 в зоне Д1 для размещения больницы, ФАПа, поликлиники, интерната для престарелых и инвалидов, дома ребенка, банка, другого финансового учреждения, универсального спортивного и зрелищного зала или комплекса, лыжной базы, спортивной школы, спортзала, бассейна, музея,  библиотеки, клуба, общежития;

- 2000,0 в зоне Д2 для размещения общеобразовательного учреждения, начальной школы совмещенной с детским дошкольным учреждением, детского дошкольного учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения среднего  и начального профессионального образования, ремонтных мастерских бытовой техники, парикмахерских и иных объектов обслуживания; фельдшерско-акушерские пунктов;

- 1000,  в зоне П1 для размещения промышленных и коммунально-складских предприятий III класса опасности, объектов складского назначения различного профиля; объектов технического и инженерного обеспечения предприятий;

офисов, административных служб;  автозаправочных станции, санитарно-технических сооружений и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья, отдельно стоящих объектов бытового обслуживания, ветеринарных лечебниц с содержанием животных;

- 1000,0  в зоне П2 для размещения предприятия IV и V класса опасности различного профиля, гаражей и автостоянок для постоянного хранения грузовых автомобилей станций технического обслуживания автомобилей (при количестве постов не более 5), авторемонтных предприятий, объектов складского назначения различного профиля, объектов технического и инженерного обеспечения предприятий, санитарно-технические сооружений и установок коммунального назначения, автозаправочных станций отдельно стоящих объекты бытового обслуживания, ветеринарных приемных пунктов;

- 5000,0  в зоне Р1 для размещения зеленых насаждений (скверы, сады и т.д.), специального озеленения, спортивных площадок, пляжей; парков, домов и баз отдыха, конно-спортивные баз, велотреки, лыжные баз и трасс, спортклубов, пляжей, гостиниц, домов приема гостей, центров обслуживания туристов, кемпингов, мотелей,

- 1000,0 в зоне С1 для размещения животноводческих ферм и комплексов (всех специализаций), хранилищ фруктов, овощей, картофеля, зерна, материальных складов, обеспечивающие процесс сельскохозяйственного производства, ветеринарных лечебниц, мастерских по ремонту сельхозтехники, тепличных и парниковых хозяйств;

- 400,0 в зоне С2 для размещения жилого дачного дома,  не предназначенных для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, садов, огородов, теплиц, оранжерей, построек для содержания мелких домашних животных.

- 1000 в зоне П3 гаражи и автостоянки для постоянного и временного хранения автомобилей; станции технического обслуживания автомобилей (при количестве постов не более 5); автомобильные мойки; автозаправочные станции;

санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;

офисы, конторы, административные службы; объекты пожарной охраны.

- 10,0 для всех зон для размещения объектов коммунального обслуживания (котельные, КНС, АТС, антенн сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,  КТП, ЗТП, ШРП, ГРП, ТП);

- 100,0 для размещения прочих объектов во всех зонах.

Максимальные площади земельных участков (кв. м):

- 1500,0 в зоне Ж1 для размещения индивидуального жилого дома;

- 2500,0 в зоне Ж1для размещения жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (личное подсобное хозяйство);

- 2500,0 в зоне Ж1 для размещения одноэтажного четырехквартирного  жилого дома;

- 2500,0  в Зоне Ж1 для размещения блокированного жилого  дома;

- 5000,0 в зоне С2 для размещения животноводческих ферм и комплексов (всех специализаций), хранилищ фруктов, овощей, картофеля, зерна, материальных складов, обеспечивающих процесс сельскохозяйственного производства, ветеринарных лечебниц, мастерских по ремонту сельхозтехники, тепличных и парниковых хозяйств;

-1000,0 в зоне С3 для размещения для размещения жилого дачного дома,  не предназначенных для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, садов, огородов, теплиц, оранжерей, построек для содержания мелких домашних животных.;

- 42,0 для размещения индивидуального гаража.

Минимальная ширина участка по уличному фронту (м):

- 20,0 для размещения индивидуального жилого дома;

- 20,0 для размещения одноэтажного четырехквартирного  жилого дома;

- 30,0 для размещения блокированного жилого  дома;

- 20,0 для размещения жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (личное подсобное хозяйство);

- 30,0 в зоне Д1 для размещения больницы, ФАПа, поликлиники, интерната для престарелых и инвалидов, дома ребенка, банка, другого финансового учреждения, универсального спортивного и зрелищного зала или комплекса, лыжной базы, спортивной школы, спортзала, бассейна, музея,  библиотеки, клуба, общежития;

- 30,0 в зоне Д2 для размещения общеобразовательного учреждения, начальной школы совмещенной с детским дошкольным учреждением , детского дошкольного учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения среднего  и начального профессионального образования, ремонтных мастерских бытовой техники, парикмахерских и иных объектов обслуживания; фельдшерско-акушерские пунктов;

- 60,0 в зоне Ж1для размещения индивидуального жилого дома, жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (личное подсобное хозяйство). для размещения одноэтажного четырехквартирного  жилого дома, блокированного жилого  дома;

- 40,0 в зоне Д1 для размещения больницы, ФАПа, поликлиники, интерната для престарелых и инвалидов, дома ребенка, банка, другого финансового учреждения, универсального спортивного и зрелищного зала или комплекса, лыжной базы, спортивной школы, спортзала, бассейна, музея,  библиотеки, клуба, общежития;

- 40,0 в зоне Д2 для размещения общеобразовательного учреждения, начальной школы совмещенной с детским дошкольным учреждением , детского дошкольного учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения среднего  и начального профессионального образования, ремонтных мастерских бытовой техники, парикмахерских и иных объектов обслуживания; фельдшерско-акушерские пунктов;

- 35,0 в зоне П1 для размещения промышленных и коммунально-складских предприятий III класса опасности, объектов складского назначения различного профиля; объектов технического и инженерного обеспечения предприятий; офисов, административных служб;  автозаправочных станции, санитарно-технических сооружений и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья, отдельно стоящих объектов бытового обслуживания, ветеринарных лечебниц с содержанием животных;

- 35,0 в зоне П2 для размещения предприятия IV и V класса опасности различного профиля, гаражей и автостоянок для постоянного хранения грузовых автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей (при количестве постов не более 5), авторемонтных предприятий, объектов складского назначения различного профиля, объектов технического и инженерного обеспечения предприятий, санитарно-технические сооружений и установок коммунального назначения, автозаправочных станций отдельно стоящих объекты бытового обслуживания, ветеринарных приемных пунктов;

- 60,0 в зоне П3 для размещения  гаражей и автостоянок для постоянного и временного хранения автомобилей; станции технического обслуживания автомобилей (при количестве постов не более 5), автомобильной мойки, автозаправочной станции, санитарно-технических сооружений и установки коммунального назначения, офисов, контор, административной службы, объекта пожарной охраны, объекта жилищно-коммунального хозяйства60,0 в зоне П3 для размещения  гаражей и автостоянок для постоянного и временного хранения автомобилей; станции технического обслуживания автомобилей (при количестве постов не более 5), автомобильной мойки, автозаправочной станции, санитарно-технических сооружений и установки коммунального назначения, офисов, контор, административной службы, объекта пожарной охраны, объекта жилищно-коммунального хозяйства;

- 35,0 в зоне Р1 для размещения парков, зеленых насаждений (скверы, сады и т.д.), специального озеленения, спортивных площадок, пляжей; домов и баз отдыха, конно-спортивные баз, велотреки, лыжные баз и трасс, спортклубов, пляжей, гостиниц, домов приема гостей, центров обслуживания туристов, кемпингов, мотелей,

- 60,0 в зоне С1 для размещения хранилищ фруктов, овощей, картофеля, зерна, материальных складов, обеспечивающих процесс сельскохозяйственного производства, ветеринарных лечебниц, мастерских по ремонту сельхозтехники, тепличных и парниковых хозяйств.;

- 60,0 в зоне С2 для размещения для размещения жилого дачного дома,  не предназначенных для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, садов, огородов, теплиц, оранжерей, построек для содержания мелких домашних животных;

- 90,0  во всех зонах для размещения объектов коммунального обслуживания (котельные, КНС, АТС, антенн сотовой , радиорелейной и спутниковой связи, КТП, ЗТП, ШРП, ГРП, ТП);

- 50,0 для размещения прочих объектов.

Максимальная площадь застройки, занимаемая объектами вспомогательных видов разрешенного использования (процент):

- 30,0 от общей площади объекта, имеющего основной или условно разрешенный вид использования, расположенного  на территории соответствующего земельного участка.

- Минимальные отступы, установленные в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство  зданий, строений, сооружений (м);

- Для индивидуальной жилой застройки и ведения личного подсобного хозяйства:

- от границ земельного участка до индивидуального жилого дома по фронту улиц и проездов – 5;

- от утвержденной красной линии до индивидуального жилого дома – 5,

- от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3

По санитарно-бытовым условиям

отступы от границ соседнего земельного участка:

- до построек для содержания скота и птицы не менее 4, со стороны земель общего пользования и элементов улично-дорожной сети – 3;

- до других построек (бани, гаражи, сараи) не менее 2, со стороны земель общего пользования и элементов улично-дорожной сети – 3;

- до стволов высокорослых (высотой свыше 4 м) деревьев – 4, до среднерослых (высотой не более 4) деревьев – 2, до кустарников – 1;

- от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани) расположенных на соседних земельных участках не менее 6;

- от туалета, выгребной ямы, помойницы до стен соседнего жилого дома при отсутствии централизованной канализации должно составлять не менее 12, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25

Для прочих зданий, строений, сооружений:

- от границ земельного участка  – 3;

- от утвержденной красной линии – 5, но не менее 3 от границ земельного участка

- для размещения объектов в зонах Д1,Д2, Р1  от границ земельного участка по фронту улиц и проездов  - 5;

- для размещения объектов в зонах Д1,Д2,П1,П2,Р1,Р2, П3, ПД, К1 от утвержденной красной линии (улиц и проездов)-5 ;

-для размещения объектов в зонах Д1,Д2,П1,П2,Р1,Р2 от границ прочих земельных участков-3;

Для объектов коммунального обслуживания  во всех зонах (котельные, КНС, АТС, антенн сотовой , радиорелейной и спутниковой связи, КТП, ЗТП, ШРП, ГРП, ТП):

- от границ земельного участка  – 1;

- от утвержденной красной линии (улиц и проездов) – 5.

Предельное количество этажей:

Индивидуального жилого дома, жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры , блокированного жилого  дома - 2 (включая мансарду);

В зоне Д1для размещения больницы, ФАПа, поликлиники, интерната для престарелых и инвалидов, дома ребенка, банка, другого финансового учреждения, универсального спортивного и зрелищного зала или комплекса, лыжной базы, спортивной школы, спортзала, бассейна, музея,  библиотеки, клуба, общежития - 3

В зоне Д2 для размещения общеобразовательного учреждения, начальной школы совмещенной с детским дошкольным учреждением, детского дошкольного учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения среднего  и начального профессионального образования, ремонтных мастерских бытовой техники, парикмахерских и иных объектов обслуживания;

фельдшерско-акушерские пунктов-3

В зоне П3 гаражей и автостоянок для постоянного и временного хранения автомобилей, станции технического обслуживания автомобилей (при количестве постов не более 5), автомобильной мойки, автозаправочной станции, санитарно-технических сооружений и установки коммунального назначения, офисов, контор, административной службы, объекта пожарной охраны, объекта жилищно-коммунального хозяйства-3. Прочих объектов во всех зонах – 2.

Норма делимости земельного участка в зоне Ж1- 2, в других зонах – неделимый.

1. Площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектов капитального строительства, требуемых в соответствии с настоящими Правилами объектов благоустройства, озеленения, размещения автостоянок и др., а также площадей необходимых в соответствии с техническими регламентами, нормами и правилами вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации.

3. Ширина в красных линиях для проектируемых и реконструируемых улиц и проездов:

1) магистральных улиц (поселковых и главных) от 30 до 50м;

2) жилых улиц от 20 до 25м;

3) остальных улиц и проездов от 10 до 20м.

Не допускается сужение ширины улицы красных линий за нижний предел, установленный для категории улицы.

4. 	Минимальные отступы:

1) 	в зоне Ж1:

- расстояние между фронтальной границей участка (красной линией) и основным строением и хозяйственными постройками - минимум 5 м;

- расстояние от окон жилых помещений, выходящих на соседние землевладения, до окон жилых помещений и прочих строений, расположенных на соседних участках -  не менее 6 м.

- расстояние до границы соседнего земельного участка по санитарно-бытовым условиям:

- от жилого дома - минимум 3 метра;

- от построек для скота и птицы - минимум 3 метра, от других построек (бани, гаража и др.) - минимум 1 метр;

- от стволов высокорослых деревьев - минимум 4 метра;

- от стволов среднерослых деревьев - минимум 2 метра;

- от кустарника - минимум 1 метр.

- Вспомогательные строения, за исключением гаражей, выгребов и углярок, размещать со стороны улиц не допускается.

- Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

- Допускаются строения: дома блокированные одноэтажные (максимально три квартиры); многоквартирные одноэтажные дома (4 квартиры).

- в зонах Ж2:

- от всех зданий до красных линий магистральных улиц всех типов – не менее 5м;

- от границ земельных участков – 3 м;

- расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м;

- расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами жилых зданий высотой 4-6 этажей – не менее     20 м;

- расстояние между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10м;

- от стволов высокорослых деревьев - минимум 4 метра;

- от стволов среднерослых деревьев - минимум 2 метра;

- от кустарника - минимум 1 метр.

- Вспомогательные строения, за исключением гаражей, выгребов и углярок, размещать со стороны улиц не допускается.

- Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению

- в зоне Ж3:

- от всех зданий до красных линий магистральных улиц всех типов – не менее 5м;

- от границ земельных участков – 3 м;

- расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м;

- расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами жилых зданий высотой 4-6 этажей – не менее     20 м;

- расстояние между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10м;

- от стволов высокорослых деревьев - минимум 4 метра;

- от стволов среднерослых деревьев - минимум 2 метра;

- от кустарника - минимум 1 метр.

- Вспомогательные строения, за исключением гаражей, выгребов и углярок, размещать со стороны улиц не допускается.

- Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3) в зоне Д1:

- от границ земельных участков – 3 м;

- от зданий до красных линий магистральных улиц всех типов – не менее 5м.

- от стволов высокорослых деревьев - минимум 4 метра;

- от стволов среднерослых деревьев - минимум 2 метра;

- от кустарника - минимум 1 метр.

- Вспомогательные строения, за исключением гаражей, выгребов и углярок, размещать со стороны улиц не допускается.

- Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается. Исключение составляют консольные элементы зданий, расположенные на высоте более 10 м от уровня земли.

Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), выступающие за плоскость фасада не более 0,6м – допускается не учитывать

4) в зоне Д2,

- от границ земельных участков – 3 м;

- от зданий до красных линий магистральных улиц всех типов – не менее 5м.

- от стволов высокорослых деревьев - минимум 4 метра;

- от стволов среднерослых деревьев - минимум 2 метра;

- от кустарника - минимум 1 метр.

- Вспомогательные строения, за исключением гаражей, выгребов и углярок, размещать со стороны улиц не допускается.

- Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается. Исключение составляют консольные элементы зданий, расположенные на высоте более 10 м от уровня земли.

Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), выступающие за плоскость фасада не более 0,6м – допускается не учитывать

Исключить из Условно разрешенного вида использования – объекты религиозного назначения.

5) в зоне Д3:

- от границ земельных участков – 3 м;

- от зданий до красных линий магистральных улиц всех типов – не менее 5м;

- минимальное расстояние между учебными корпусами, детскими дошкольными, школьными учреждениями и проезжей частью дорог местного значения – 25 м;

- от границ земельных участков – 3 м;

- от зданий до красных линий магистральных улиц всех типов – не менее 5м.

- от стволов высокорослых деревьев - минимум 4 метра;

- от стволов среднерослых деревьев - минимум 2 метра;

- от кустарника - минимум 1 метр.

6) размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается. Исключение составляют консольные элементы зданий, расположенные на высоте более 3 м от уровня земли.

Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), выступающие за плоскость фасада не более 0,6м – допускается не учитывать.

6) в зоне Д4:

- от границ земельных участков – 3 м;

- от зданий до красных линий магистральных улиц всех типов – не менее 5м;

- минимальное расстояние между учебными корпусами, детскими дошкольными, школьными учреждениями и проезжей частью дорог местного значения – 25 м;

- от границ земельных участков – 3 м;

- от зданий до красных линий магистральных улиц всех типов – не менее 5м.

- от стволов высокорослых деревьев - минимум 4 метра;

- от стволов среднерослых деревьев - минимум 2 метра;

- от кустарника - минимум 1 метр.

6) размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается. Исключение составляют консольные элементы зданий, расположенные на высоте более 3 м от уровня земли.

Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), выступающие за плоскость фасада не более 0,6м  – допускается не учитывать.

7) в зоне П1:

- минимальная и максимальная площадь - определяется проектом планировки и застройки; земельный участок -неделимый; максимальный коэффициент застройки – 60%; предельная этажность- не выше трех этажей; Исключить в зоне П1 из вспомогательных видов разрешенного использования размещение всех объектов недвижимости, указанных в Правилах землепользования и застройки, включив размещение  объектных  автостоянок для легковых автомобилей.

- Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается. Исключение составляют консольные элементы зданий, расположенные на высоте более 10 м от уровня земли.

Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), выступающие за плоскость фасада не более 0,6м – допускается не учитывать.

8) в зоне П2:

- минимальная и максимальная площадь - определяется проектом планировки и застройки; земельный участок -неделимый; максимальный коэффициент застройки – 60%; предельная этажность- не выше трех этажей; Исключить в зоне П2 из вспомогательных видов разрешенного использования размещение всех объектов недвижимости, указанных в Правилах землепользования и застройки, включив размещение  объектных  автостоянок для легковых автомобилей.

- Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается. Исключение составляют консольные элементы зданий, расположенные на высоте более 10 м от уровня земли.

Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), выступающие за плоскость фасада не более 0,6м – допускается не учитывать.

9) в зоне П3:

- от зданий до красных линий магистральных улиц всех типов – не менее 5м.

- от стволов высокорослых деревьев - минимум 4 метра;

- от стволов среднерослых деревьев - минимум 2 метра;

- от кустарника - минимум 1 метр.

- Вспомогательные строения, за исключением гаражей, выгребов и углярок, размещать со стороны улиц не допускается.

- Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается. Исключение составляют консольные элементы зданий, расположенные на высоте более 10 м от уровня земли.

Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), выступающие за плоскость фасада не более 0,6м – допускается не учитывать.

10) в зоне ПД:

- от границ земельных участков – 3 м;

- от зданий до красных линий магистральных улиц всех типов – не менее 5м.

- от стволов высокорослых деревьев - минимум 4 метра;

- от стволов среднерослых деревьев - минимум 2 метра;

- от кустарника - минимум 1 метр.

- Вспомогательные строения, за исключением гаражей, выгребов и углярок, размещать со стороны улиц не допускается.

- Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается. Исключение составляют консольные элементы зданий, расположенные на высоте более 10 м от уровня земли.

Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), выступающие за плоскость фасада не более 0,6м – допускается не учитывать.

11) в зоне Р1:

– минимальная и максимальная площадь - определяется проектом планировки и застройки; земельный участок – деление не регламентируется; максимальный коэффициент застройки – 20%; предельная этажность- не выше двух этажей.  Исключить в зоне Р1 из вспомогательных видов разрешенного использования размещение всех объектов недвижимости, указанных в Правилах землепользования и застройки, включив размещение  объектных  автостоянок для легковых автомобилей. Исключить в  зоне Р1 из условно-разрешенных видов использования возможность размещения ограниченного земледелия (посадка картофеля, овощей), сезонных обслуживающих объектов и  из основных видов использования возможность размещения внутриквартального озеленения.

12) в зоне Р2:

– минимальная  и максимальная площадь - определяется проектом планировки и застройки; земельный участок – деление не регламентируется; максимальный коэффициент застройки – 10%; предельная этажность- не выше двух этажей. Исключить в зоне Р2 из вспомогательных видов разрешенного использования размещение всех объектов недвижимости, указанных в Правилах землепользования и застройки, включив размещение  объектных  автостоянок для легковых автомобилей.

13) в зоне С1:

– минимальная площадь – 400 кв.м. максимальная – 1500 кв. м., земельный участок – норма делимости – 2, максимальный процент застройки – 20%; предельная этажность- минимум 1 этаж, максимум 3 этажа.

14) в зоне С2:

– минимальная площадь – 400 кв.м. максимальная – 1500 кв. м., земельный участок – норма делимости – 2, максимальный процент застройки – 30%; предельная этажность- минимум 1 этаж, максимум 2 этажа.

5. При развитии застроенных территорий допускается размещение встроено-пристроенных и пристроенных объектов, а также объектов общественного назначения по красным линиям.

6. 	Основные мероприятия по благоустройству территории:

1) 	организация подъездов и подходов с твердым покрытием, при этом тротуары выполняются в одном уровне с бордюрным камнем, с понижением бордюрного камня в местах пересечения тротуаров с проездами;

2) 	разбивка цветников и газонов, посадкой деревьев и кустарников;

3) 	размещение малых архитектурных форм, элементов оборудования (скамьи, урны для мусора, светильники, вазоны для цветов и т.д.).

7. 	Обеспечение объектов автостоянками:

1) все объекты обеспечиваются гостевыми автостоянками, размещаемыми в границах земельного участка, с учетом уровня автомобилизации. При преобразовании застроенных территорий допускается по согласованию размещение объектов благоустройства и гостевых автостоянок на землях общего пользования, но не более 20% от расчетного количества.

2) в районах нового строительства при разработке проектов планировки предусматривается размещение гаражей, в комплексе со зданиями жилого и общественного назначения, а также как отдельных объектов, из расчета 85-90% парка индивидуальных средств автомототранспорта с учетом уровня автомобилизации;

8. Максимальная высота ограждений земельных участков:

1) максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки равна:

- вдоль улиц и проездов - 1,8 метра;

- между соседними участками застройки – 1,8 метра без согласования со смежными землепользователями. Более 1,8 метра – по согласованию со смежными землепользователями и Администрацией муниципального образования «Игринское». Ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми. Характер ограждения и его высота со стороны улиц должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Высота ограждения 1,8 метра может быть превышена только при условии, если это не нарушает объемно-пространственных характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм инсоляции и естественного освещения.

2) максимальная высота ограждений иных земельных участков равна:

- вдоль улиц и проездов – 2,5 метра;

- между соседними земельными участками – 2,5 метра;

9. Схема планировочной организации земельного участка, архитектурные и объемно-пространственные решения, проект организации строительства, разрабатываемые в составе проектной документации объектов капитального строительства, подлежат обязательному согласованию с отделом строительства и архитектуры Администрации МО «Игринский район».

10. Размер площади земельного участка, используемого для размещения индивидуальных гаражей от 15м2 до 36м2. Максимальная высота гаража — 3м.

11. Участки жилых домов должны иметь коэффициент озеленения не менее 25%.

12. При застройке участков, примыкающим к лесам, лесопаркам, паркам в пределах доступности не более 300м, площадь озеленения допускается уменьшать, но не более чем на 30% от расчетной.

13. Для территорий специального озеленения зоны Р1, Р2 коэффициент озеленения должен приниматься не менее 65%.

Ознакомившись с предельной информацией, комиссией по землепользованию и застройки муниципального образования «Игринское» вынесено следующее заключение:

1. Признать публичные слушания состоявшимися по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Игринское» поселка Игра.

2. Рекомендовать Главе муниципального образования «Игринское» направить обращение внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Игринское» и поселка Игра в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.

Председатель комиссии:

Глава муниципального образования «Игринское» 		О. Н. Зонов

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель Главы Администрации

МО «Игринское»								Н. И. Агафонов

Секретарь:

Ведущий специалист- эксперт Администрации

МО «Игринское» 							А. В. Садакова

Члены комиссии:

заместитель Главы Администрации

МО «Игринское» 							А. Ф. Дровосеков

Депутат Совета депутатов МО «Игринское» 			С. А. Юрлов